## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
STM32原理图设计
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，学会查看数据手册（了解）
2，最小系统（了解）
3，IO分配（了解）
4，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，学会查看数据手册
(A盘)\7，硬件资料\2，芯片资料\STM32F103ZET6.pdf
ST官网：https://www.st.com
芯片数据手册获取方式
ST中文社区网：https://www.stmcu.org.cn/
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
数据手册内容概要
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
芯片的基本参数（STM32F103ZET6为例）
1，主频/FLASH/SRAM
2，工作电压/最大电流
3，IO引脚接入电压范围
72MHz / 512KB / 64KB
2.0~3.6V / 150mA
4，单个IO引脚最大电流
25mA
COMS端口：-0.3V ~ 3.6V
兼容5V端口：-0.3V ~ 5.5V
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
正点原子开发板对应的主控型号和封装
正点原子开发板 | 芯片型号 | 封装
Mini | STM32F103RCT6 | LQFP64
精英 | STM32F103ZET6 | LQFP144
战舰 | STM32F103ZET6 | LQFP144
探索者 | STM32F407ZGT6 | LQFP144
阿波罗F429 | STM32F429IGT6 | LQFP176
阿波罗F767 | STM32F767IGT6 | LQFP176
阿波罗H743 | STM32H743IIT6 | LQFP176
北极星F750 | STM32F750N8H6 | BGA240+25
北极星H750 | STM32H750XBH6 | BGA240+25
MINI PRO H750 | STM32H750VBT6 | LQFP100
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 7
STM32引脚类型：
电源引脚、晶振引脚、复位引脚、
下载引脚、BOOT引脚、GPIO引脚
STM32F103ZET6引脚分布

## Slide 8
下载接口
下载接口 | PA15 | PA14 | PA13 | PB4 | PB3 | PA9 | PA10 | VDD | GND
 | JTDI | JTCK/ SWCLK | JTMS/ SWDIO | JNTRST | JTDO | USART1_TX | USART1_RX |  | 
JTAG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
SWD |  | ✔ | ✔ |  |  |  |  | ✔ | ✔
串口 |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
摘自：《STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf》 29.4.1小节

## Slide 9
STM32H750XBH6引脚分布

## Slide 10
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，学会查看数据手册（了解）
2，最小系统（了解）
3，IO分配（了解）
4，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 11
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2，最小系统
最小系统：保证MCU正常工作的最小电路组成单元
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 12
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 13
电源电路（战舰为例）
数字部分电源
模拟部分电源
参考电压
RTC&后备区域供电引脚
RC低通滤波器

## Slide 14
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
复位电路（战舰为例）
STM32复位引脚NRST保持低电平状态时间1~4.5ms即可复位
摘自：STM32F103ZET6（中文版）.pdf，5.3.3小节 33页
上电复位
复位按键复位
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
BOOT启动电路
M3和M4内核
M7内核
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 16
晶振电路
F103/f407/H750VBT6
F429/F767/H743/F750/H750XBH6
高速晶振
高速晶振
低速晶振

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
下载调试电路
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
串口一键下载电路（战舰为例）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3，IO分配
优先分配特定外设IO，然后分配通用IO，最后微调
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，课堂总结
STM32原理图设计（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php