## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32初体验

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，MDK5编译例程（熟悉）
2，串口下载程序（熟悉）
3，DAP下载程序（熟悉）
4，DAP调试程序（掌握）
5，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，MDK5编译例程
部分编译
全局编译
编译结果看：Build Output窗口
数据类型 | 占用Flash or SRAM | 说明
Code | Flash | 代码
RO-Data | Flash | 只读数据，一般是指 const 修饰的数据
RW-Data | Flash and SRAM | 初值为非 0的可读可写数据
ZI-Data | SRAM | 初值为0 的可读可写数据
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2，串口下载程序
2.1，串口下载程序须知
2.2，串口下载硬件连接
2.3，配置下载工具 (ATK-XISP.exe)
2.4，STM32启动模式(M3和M4)
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2.1，串口下载程序须知
1，M3、M4、M7开发板支持串口下载程序， 但是ATK-XISP.exe软件只支持下载到内部FLASH
2，STM32的ISP下载，常用串口1下载程序
3，因为使用USB虚拟串口，所以事先得安装CH340 USB虚拟串口驱动（搭建开发环境视频）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2.2，串口下载硬件连接
已安装CH340 USB 虚拟串口驱动
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
串口下载硬件连接（Mini开发板）
其它F1和F4开发板硬件连接请参考开发指南的4.2小节
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
串口下载硬件连接（精英开发板）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
串口下载硬件连接（战舰开发板）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 10
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2.3，配置下载工具 (ATK-XISP.exe)
下载工具路径：(A盘)\6，软件资料\1，软件\5，其他软件\ STM32串口下载软件（ ATK-XISP.exe ）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 11
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
ATK-XISP.exe下载工具配置内容如下：
①搜索并选择CH340虚拟的串口，然后设置波特率
特别注意：不同系列芯片内部Bootloader支持的波特率可能不一样，
发现下载不了时，应把波特率设置小一些，多试几种波特率
②选择要下载的hex文件（ 在Output文件夹）
③勾选“编程后运行”、“校验”、“编程前执行全片擦除”
④选择 “DTR低电平复位，RTS高电平进BootLoader ”
⑤点击“开始编程”
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 12
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2.4，STM32启动模式(M3和M4)
通过BOOT0和BOOT1引脚设置启动模式（M3和M4）
摘自：《STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf》2.4小节 表6
《STM32F4xxxx参考手册_V4（中文版）.pdf》2.4小节 表3
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
BootLoader程序（引导程序）
ISP串口下载一般选串口1

## Slide 13
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
ISP下载程序一般步骤：
1，BOOT0接高电平，BOOT1接低电平
2，按复位键
1， BOOT0接低电平，BOOT1接任意
2，按复位键
程序执行一般步骤：
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 14
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
串口一键下载电路原理
一键下载电路，是利用串口的DTR和RTS信号，分别控制STM32的复位和BOOT0引脚，配合ATK-XISP.exe软件，设置：DTR低电平复位，RTS高电平进BootLoader，这样， BOOT0和STM32的复位引脚，完全由下载软件自动控制，从而实现一键下载。
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
不使用一键下载的CH340C参考电路
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 16
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，MDK5编译例程（熟悉）
2，串口下载程序（熟悉）
3，DAP下载程序（熟悉）
4，DAP调试程序（掌握）
5，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3.1，DAP下载硬件连接
3.2，在MDK上配置DAP
3，DAP下载程序
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3.1，DAP下载硬件连接
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
引脚2
引脚1
引脚19
引脚20
SWCLK
SWDIO

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
DAP下载器清单
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
DAP下载硬件连接（Mini开发板）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
其它开发板硬件连接请参考开发指南的4.3小节

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
DAP下载硬件连接（精英开发板）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 22
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
DAP下载硬件连接（战舰开发板）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 23
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3.2，在MDK上配置DAP
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 24
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
不同开发板的下载算法有所不同
战舰/精英/mini等F1开发板
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 25
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
探索者F407 &
阿波罗F429
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
阿波罗F767
阿波罗H743
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
北极星F750
北极星H750
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
H750 MINI PRO
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 29
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，MDK5编译例程（熟悉）
2，串口下载程序（熟悉）
3，DAP下载程序（熟悉）
4，DAP调试程序（掌握）
5，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 30
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，DAP调试程序
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
4.1， JTAG/SWD调试原理概述
4.2， 在MDK配置DAP仿真调试
4.3， 基础执行控制按钮介绍
4.4，工具栏常用窗口按钮介绍
4.5，仿真时要注意的点

## Slide 31
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4.1，JTAG/SWD调试原理概述
Cortex-M内核含有硬件调试模块，该模块可在取指(指令断点)或访问数据(数据断点)时停止。内核停止时，可以查询内核的内部状态和系统的外部状态。完成查询后，可恢复程序执行。
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 32
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
灵活的SWJ-DP引脚分配
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
F1系列可以通过AFIO_MAPR寄存器的SWJ_CFG[2:0]位来释放部分或者全部SWJ-DP引脚
F4/F7/H7系列默认全部SWJ-DP引脚为复用功能并映射到复用功能0（AF0）

## Slide 33
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4.2， 在MDK配置DAP仿真调试
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 34
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4.3，基础执行控制按钮介绍
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
开始/停止仿真按钮
断点相关按钮

## Slide 35
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
需要追踪程序执行时间时设置，根据系统时钟频率的实际值设置
查看程序段/函数执行时间

## Slide 36
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
结束仿真报错解决方法
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
原因：MDK5.23以后的版本对中文支持不友好
两种解决方法
2，将工程路径改浅，并改成全英文路径
1，仿真结束前将所有断点清除

## Slide 37
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，DAP调试程序
4.1， JTAG/SWD调试原理概述
4.2， 在MDK配置DAP仿真调试
4.3， 基础执行控制按钮介绍
4.4，工具栏常用窗口按钮介绍
4.5，仿真时要注意的点
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 38
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4.4，工具栏常用窗口按钮介绍
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 39
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
Call Stack 窗口：查看函数调用关系&局部变量
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 40
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
Watch窗口：查看函数首地址&变量值
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 41
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
Watch窗口：设置全局变量在被读或写后自动停止运行
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 42
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
Memory窗口：内存查看窗口
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
M3/M4/M7内核是小端模式，内存的值得倒着读

## Slide 43
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
Peripheral窗口：查看寄存器的值
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
…
调试时，使用该功能可以确定配置寄存器是否有问题

## Slide 44
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2，调试停止在断点处时，只是内核停止，外设会继续运行
3，断点的设置要有时间观念，考虑是否会打断正常通信
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
4.5，仿真时要注意的点
1，仿真时，使用MDK的Level 0等级优化

## Slide 45
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php